## Slide 2: پروژه درس :
اصول مهندسی پل

## Slide 3: موضوع کنفرانس :
آشنايی با مراحل طراحی و ساخت
«Carquinez Strait Bridge »

## Slide 4: ارائه دهنده :
مجتبی رودکی

## Slide 5: منبع :
سايت اينترنتی :
www.Ketchum.org

## Slide 6: چشم انداز کلی :
اين مقاله توسـط آقای Mark Ketchum که يکـی از مهندسـين مشـاور شرکـت « OPAC »واقع در شهر « سان فرانسيسکو » است , ارائه شده است .

## Slide 7
خيابان Carquinez , در حـدود 20 مايـلی شـمال شـرقی « San Francisco » , و در ميان رودخـانه « Sacramento » در خليج « San Francisco » قرار دارد .
  اين خيابان در حال حاضر بوسيله 2 دهنه پل خرپايی که در سالهای 1927 و 1958 سـاخته شده اند , پوشـش داده شده است , و ساخـت آن به عنـوان ايـجاد يـک کريدور بين ايالتی , نقش حياتی داشت .

## Slide 8
ترافيک سنگين در I-80
غير عملی بودن اضافه کردن تعداد خطوط عبور
دلايل ساخت پل سوم :

## Slide 9
مـطالعـات منطـقه ای در سـال 1988 در مـنطقه خلـيج « San Francisco » نشان داد که, نيـاز به اجـرای يک پـل بزرگتر در اين محل وجود دارد .
  سومين پل Carquinez يکـی از
  جديدترين و مهـمترين بنـاهای
  خـليج « San Francisco » بـود ,
  که طراحی و ساخت آن با کمترين
  جلب توجه برای عموم همراه بود .

## Slide 10
در اين کنفرانس دور نمايی از نحوه انتخـاب سـازه پل و ترکيـب ساختار اصـلی اين پل جـديد بيان می شود.
  اين پل يکی از مهمترين دستاوردهای علم مهندسی و ساخت وساز اسـت و باعث ورود شـغل مهندسی پل و صنعت پل سازی برای اولين بار به منطقه شد .

## Slide 11: از جمله :
اولين پل جديد ماشيـن رو بعد از سـال 1980 در منطقه خليج است .
اولين پل جديد معلق بعد از سال 1937 در منطقه خليج است .
اولين پل معـلق مهم در آمريکا بعد از سال 1973 است .

## Slide 12
اولين پل معلق در آمريکا با عرشه فلزی Aerodynamic است .
اولين پل معلق در آمريکا با برج های بتنی است .
اولين پل معلق در آمريکا با شالـوده استوانه ای است .
اولين پل معلق در جهان با بـرج های بتنی در ناحيه ای با لرزه خيزی بالاست .

## Slide 13
اين پـل حـمل و نقـل کريـدور بيـن ايـالتی 80 را از ميان رودخانه « Sacramento » ما بين نواحی Crockett و Vallejo در « California » انجام می دهد .
پـل اول در سـال 1927 تکمـيل
شده و بوسـيله شـرکت خصـوصی
«American Toll Bridge » اداره و
گردانده می شد.سپس در سال 1940
ايالت « California » اين مسئوليت
را بر عهده گرفت .

## Slide 14
دومـين پـل در سال 1958 کامل گرديد که بوسيله بخش بزرگراه های « California » طراحی شده بود .
  اين پل از نظر طراحی مشابه پل اول بود , اما ترکيبی از سيستم های پيشرفته نظير استفاده از فولاد پر مقاومت با اتصالات جوشی بود .

## Slide 15: تعويض پل 1927 :
دلايل تامين بودجه سريع برای تعويض پل ساخته شده در سال 1927 عبارتند از :

## Slide 16
اضافه شدن حجم ترافيک
نامناسب شدن شرايط سازه

## Slide 17
يک برنامه زمانبندی شده سريع
برنامه لرزه ای ايالتی
وجود هزينه بالای ترميم پل قديمی

## Slide 18: تعيين نوع سازه :
مطالعـات اوليـه شـرکت Caltrans نشـان داد که استـفاده از يـک پل کابـلیِ دارای 3 برج در اين منطقه مناسب است .

## Slide 19
در سـال 1992, « Caltrans » به« JMI » سـفارش داد که طـراحی مقدمـاتی و تـخمين هزينه ها را انجام دهد .
پل طراحی شده :
  2 دهنه ميانی 358 متری
  2 دهنه کناری 152 متری
  برج های بتنی و شاهتيرهای
  بتنی جعبه ای

## Slide 20
در سـال 1996 شـرکت مهنـدسين مشـاور « OPAC » پيشنهاد داد که يک پـل مـعلق 3 دهنه می تواند در اين منطقه مناسب باشد .
پل جديد طراحی شده :
  يک دهنه ميانی 716 متری
  دو دهنه کناری 152 متری
  برج های بتنی با پايـه های
    خميده و شاهتير جعبه ای فلزی

## Slide 21
در طی بهار و تابستان 1996
« Caltrans » همراه با NCG و OPAC
2 راه حل جديد :
      پل قوسی
      پل خرپايی

## Slide 22
پل قوسی پيشنهادی دارای دهـانه هايی با سـاختار منـظم , مشابه پلهای موجود بود .
به پيکربندی اين پل قوسی ,
دسته سبد گفته شد , زيرا :
  اتکای انحنای قوس بصورت
دندانه ای به يکديگر
  ادامه داشتن تا بالای عرشه پل

## Slide 23
پل خرپايی پيـشنهادی بود که از نظـر معـماری مشـابه پـل 1958 بود .
اين پل دارای :
  2 دهنه 358 متری
  متکی بر روی پايه مرکزی

## Slide 24
در طی اين دوره , گزينه های پل معلق و کابلی برای ايجاد عرشه پهن تر و همچنين ايـجاد تغييرات بنـيادی در بالا بردن بهره وری و عملکرد , توسعه بيشتری پيدا کردند .
از اين رو :
  برای پل معلق عرشه فلزی Orthotropic
  برای پل کابلی عرشه بتنی

## Slide 25
در اواخر 1996 :
        DeLuew
        OPAC
        Steiman
        Joint Venturi

## Slide 26
شرکت Joint Venture از طرف Caltrans دستور گرفت تا 35% از محاسبات نهـايی و تخمـين هـزينه ها را برای پل معلق و کابلی انجام دهد .
تا از اين طريق انتـخاب نـهايی نـوع سـازه پل , توسـط Caltrans انجام گيرد .

## Slide 27
پل کابلی نهايی دارای :
3 برج بتنی لوزی شکل
عرشه با شاهتيرهای بتنی
جعبه ای
اتصال کابلها بصورت شعاعی و روبه پايين به تکيه گاه عرشه

## Slide 28
پل معلق نهايی دارای :
2 برج بتنی با پايه خميده
عرشهOrthotropic با
شاهتير جعبه ای فلزی
ايجاد عرشـه Aerodynamic و ظـريف بوسيله کابلهای مايل و قائم

## Slide 29
در نهايت بر اساس دلايل :
      دارا بودن بالاترين عملکرد لرزه ای
      کوتاهترين برنامه زمانی ساخت
      کمترين خطر از لحاظ برخورد کشتی ها با پايه پل
      کمترين نياز به مراقبت و نگهداری از سيستم کابلی
      زيبايی بيشتر
      و کمترين خطر از نظر ساخت و ساز
  برای طراحی نهايی و ساخت انتخاب شد .
پل معلق

## Slide 30: طراحی پل معلق :
طراحی پل مـعلق برای دهـانه
اصلی 728 متـری و بر اسـاس
فراهم کردن فاصله آزاد ناوبری
مورد نياز در شـمال و جـنوب
کانال انجام گرفت .

## Slide 31
برج ها بر روی شـمع های استوانه ای
به قطر 3 متر تکيه می کنند .
برای حفاری ابتدا يک غلاف فـلزی را
از ميان مصالح رويی تا بالای سنـگها
به داخل فرستادند .
سپس صخره سنگی را بوسـيله متـه
سوراخ کرده و آنگاه غلاف را به پايين
هدايت کردند .
بعد از اين مرحله حفره سنگی و غلاف را با آرماتور مسلح کرده و بتن ريزی انجام گرفت .
هر برج بر روی 20 شمع که بيشترين طول آن 90 متر است تکيه می کند.

## Slide 32
شمع های بتن مسلح بوسـيله پوشـش های
پيش ساخته بتنی , بارهای جانبی و قـائم را
بين شمع و برج منتقل می کنند .
همچنين يک سکوی مناسب بـرای سـاخت
استوانه های برج نيز فراهم می کنند .
هر يک از اين سر شـمع ها , دارای ابعـادی
حدود 18m* 22m و ضخامت 6m می باشند.
برای حفظ پايداری طولی و همچنين مقاومت در برابر زلزله به آرماتور های زيادی احتياج است .

## Slide 33
برج ها دارای ساختاری سلولی از بتن مسلح
هستنـد , که بشـکل فريـم های دروازه ای
در آمده اند .
محور استـوانه ای مايـل , فضـای بازی برای
شاهتير پيوسته عرشه فلزی فراهم می کند .
در عيـن حـال اجـازه می دهـد که کابلهای
آويزان , مستقيماً از لبه عرشـه به تکيه گاه
متصل شوند .
ديوارهای کششی و ميله های مسلحِ , ستـون های کنـاری , تنها به دلـيل مطابقـت داشتن با معيارهای لرزه ای گسترش پيدا کرده اند .

## Slide 34
پايه انتقالی جنـوب پل , انتهای شاهتيرهای
فلزی را نگهداری می کند .
از عضـو کشـشی پايين برای منـحرف کردن
هندسه کابـلها بسـمت تکـيه گاه جنـوبی و
همچنين ايجاد تکيه گاه لازم برای پل دره ای
استفاده می شود .
اين کار از نظر سازه ای و معماری همانند برج
اصلی است , که دارای محوری از بتن مسلح سلولی و شالوده شمعی است .

## Slide 35
تکيه گاهِ کابـل های جنـوبی , فشـار وارد بر
کابلها را , به زمين که بوسيله يک بلوک بتنی
حجيم مهار شده است , منتقل می کندکه اين
تکيه گاه ترکيبی از شمع خـميده و عـمودی
است .
اين حفره از 18 متـری بالای سـطح زمين تا
10 متری زير سطح زمين ادامه پيدا می کند.

## Slide 36
تکيه گاهِ کابـل های شمالی , فشار کابلها را
بوسيله يک سطـح اتکای مسطح که در زير
سنگ قرار گرفته , به زمين منتقل می کند .
اين تکيه گاه اغلب بعنوان يـک پايه کناری
عمل می کند .
بلوک های مهاری بتنی و حفره مايل بر روی
بستر سنگی سواره رو قرار می گيرد .

## Slide 37
کابلها کليه بارها را از عرشـه به برج ها و
آنجا به زمين منتقل می کند .
اين کابلها از متراکم کردن و بهم فشـردن
سيم ها بوجود مـی آيند که بوسـيله يک
روش تابيدن کنترل شده کامپيوتری انجام
می گيرد .
ايـن روش تکـامل يافـته ای از سـيستم
استـفاده شـده در پـل« Golden Gate»
است .

## Slide 38
آهن ريخـته گری شـده بارها را از طـريق
کابلهای معلق قائم به کابلهای اصلی منتقل
می کند .
سپس کابلهای اصلی بارها را به بالای برج
منتقل می کنند .

## Slide 39
روبنای اين پل معـلق دارای 1056 مترطـول است , که به شاهـتير جـعبه ای فلزی محدود شده است , و از تکيه گاه شـمالی تا پـايه انتـقال جنوبی ادامـه پيدا می کند .
شاهتير جعبه ای دارای 3 متر عـمق و 29 مـتر پهنا می باشد . صفـحات لبـه ای و کناری به شکلی در آمده اند که يک مقطع پايدار Aerodynamic را بوجود آورند.

## Slide 40
عرشه Orthoropic , صفـحه ای با ضـخامت يکـسان mm 16 است , و مقطـعی
ذوزنقه شکل به عمق mm 305 دارد .
اين عرشه با دندانه هايی که از يک ورق به ضخامت mm 8 ساخته شده اند , بسته می شود .

## Slide 41
شاهتيرهای عرشه از قطعات پيش ساخته در ژاپن , که بوسيله کـشتی به محل
پروژه حمل شدند , تشکيل می شود .
برای انتقال شاهتيرها به موقعيت نهايی
نصب از جک های کنار دريا استفاده شد.
بعد از اين مرحلـه برای ايـجاد يک نـوار
فلزی پيوسـته و يکپارچه از جوشـکاری
برای اتصال آنها استفاده گرديد .

## Slide 42
بعد از نصب شاهتيرها , در واقع سازه کامل شده است . هر چند باز هم بسياری از کـارهای سـاخت و سـاز باقی مانـده است . از آن جـمله عبارتند از :
نقاشی و کشيدن روکش بر روی کابلها
نصب سنگفرش و نرده های عرشه
ساخت بزرگراهی قابل عبور برای , اتومبيل
ساخت پياده رو های وابسته به بزرگراه

## Slide 43: مطالعات ويژه مهندسی :
طراحی يک پـل با انجام مطالعـات بيـشماری انجـام می گيرد . 2 مورد از اين مطالعات شايسته بـررسی و بازبينی بيشتری است :
        باد
        زلزله

## Slide 44
اين پل برای دو حالت از باد و طوفان طراحی شده است :
اولاً : استحکام در برابر باد 1 ساعته با سرعت متوسـط 47m/s , با دوره بازگشت 100 ساله , که در آن تنـش های وارد بر پل نبايد بيشتر از مقدار مجاز باشد .

## Slide 45
دوماً : پايداری در بـرابـر بـاد 10 دقيقه ای و سـرعت متوسـط m/s 70 , با دوره بازگشت 1000 سـاله که در آن بايد پايـداری پل حفظ گردد .
اين مـطالعات , شامل آزمايـش هايی بـر روی مقـاطع و مـدل کامل پل می باشد .

## Slide 46
طرح لرزه ای پل , از اطلاعات حالت ارتعاشی و عملکردی سازه پيروی می کند .
اين ناحيه تحت تأثير گسلهای :
San Andreas
Hayward
Franklin
قرار دارد , که مطالعات بر اساس جنبـش زمـين در گسل Franklin انجام گرفت .

## Slide 47
دو حالت برای زلزله مطرح شد :
1. ارزيابی اساسی , برای زلـزله با دوره بازگـشت 300 ساله , که در آن هيچ خسارت و جابجايی دائمی بيشتر از حد مجاز در سازه رخ ندهد .

## Slide 48
2. ارزيابی امنـيتی , بـرای زلـزله بـا دوره بازگـشت 1000 تا 2000 ساله , که در آن تنها ,خسارتهای قابل جبران و بدون برهم زدن نظم ترافيک اتفاق بيفتد .
عملـکرد لـرزه ای پل بعد از پخـش
ميـدان امـواج گسـسته , بوسـيله
مـدل کامپـيوتری غـير ارتـجاعی
تصـديق شـد , و محـدوده دقيـق
تغيير شکلهای نسبی در بتن , کابل
و فولاد های سازه ای مورد باز بينی
قرار گرفت .